ZUNANJA UREDITEV POŠTE 6250 ILIRSKA BISTRICA S PARKIRIŠČEM

II . TEHNIČNO POROČILO ZA ZID PARKIRIŠČA

- Splošno

Za izvedbo parkirišča za poslopjem pošte v Ilirski Bistrici se zaradi dvignjenega platoja parkirišča izvede armirano-betonski podporni zid (zid 1) maksimalne višine 4,30 m + 0,90 m parapeta + 0,1 m kamnite obloge. Zid je zasnovan kot podporna konstrukcija, ki prenaša maso nasipa za parkirišče in obtežbo vozil v temeljna tla.

Podporni zid poteka vzporedno s strugo hudournika do obstoječega podpornega zidu, ki se ga deloma ruši in nadomesti z novim. Predvideti je treba dobro povezavo med starim in novim podpornim zidom. Vidne površine podpornega zidu bodo obložene z lokalnim naravnim kamnom.

Med zgornjim in spodnjim delom parkirišča je načrtovan AB podporni zid (zid 2) skupne maksimalne višine 160 cm katerega se prav tako obloži (vidne površine) s kamnom. Na zid 2 se pravokotno navezuje manjši podporni zid 3, dolžine 2,45 m in višine od 0,6 m do 0,15 m oz. višine kamnitega robnika, ki obkroža humuzirani zaščitni otok.

Zid 4 se nahaja na severo-vzhodnem delu in razmejuje parkirne površine in pešpot, ki poteka vzporedno. Višinska razlika je od 0,15 m do 0,6 m, zid se dodatno dvigne še za 0,15 m nad parkirnimi površinami. Dolžina zidu je 10,25 m.

- Opis zidu

AB podporni zid je dolžine 52,60 m in maksimalne višine 4,30 m. Zid se na nekaterih mestih lomi s krožnimi loki polmera 15,0 m in 20,0 m (glej situacijo). Zaradi različne višine zidu se spreminja tudi oblika zidu posledično je različna tudi krona zidu, debelina stene in oblika temeljne pete zidu.

Spodnji rob temelja se nahaja 0,80 m pod koto terena in je pri maksimalni višini zidu nagnjen za višinsko razliko 20 cm. Po izkopu raščenega terena mora izvedbo planuma in podbetona v debelini 10 cm temeljna tla prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ki preveri ustreznost temeljnih tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu. Podporni zid ima delovni stik 10 cm nad vrhom temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob vgrajevanju betona.

Zaščitni sloj betona v podpornem zidu je 5,0 cm, ostri robovi na vidnih mestih pa morajo biti izvedeni z letvico 2,5 cm. Stik starega betona z novim je potrebno predhodno ustrezno pripraviti. Površine starega betona je potrebno »naštokati«, odprašiti ter premazati z Elastosil premazom ali podobnim.

Podporni zid je izveden v 3 segmentih (21,03 m, 19,53 m in 11,61 m), ki jih ločuje dilatacija š=5 cm. Območje dilatacij potrdi geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik. V dilatacijske rege se vstavi trda penasta plošča, na konceh se penasto ploščo zaščiti s trajno elastično maso za stike. Na vrhu krone se izvede AB parapet višine 0,90 m in debeline 15 cm kateri bo obzidan z lokalnim kamnom.

Uporabljeni materiali:

- podbeton C12/15

- beton stene C25/30 XD2, XF2

- beton temelja XC2

- armatura S500

Vidne površine podpornih zidov bodo obložene z lokalnim naravnim kamnom. Oblaganje AB zidov mora biti izvedeno po principu zidanja suhozida. Kamni se zlagajo po principu vrstenja. Vrste tečejo vodoravno, ne glede na teren. Fuge ne smejo biti zapolnjene z malto! (glej priloženo skico).

Geometrija zidu je odvisna od njegove višine, zato so predvidene štiri različne osnovne geometrije zidu.

- Odvodnjavanje

Nad izvedenim terenom se v AB zidu izvedejo barbakane 100 mm za izpust zaledne vode na izmeničnem razmaku 1,00 m in višini 1,20 m (cik cak postavitev). Na dnu temelja zaledne strani se izvede vzdolžno drenažo 160 mm, katero zaščitimo s filcem. Pod vzdolžno cevjo drenaže se izvede nepropustni glineni naboj. Predvideti je treba črpanje vode iz gradbene jame pri AB zidu maksimalne višine saj bo tam gradnja potekala tik ob hudourniku.

- Tehnologija izvedbe

Vrstne faze izvedbe zidu

- izvedba izkopa do temeljnih tal in izvedba planuma za izvedbo temelja podpornega zidu. Če se pri izkopu pokaže nestabilnost zaledne zemljine je potrebno gradbeno jamo varovati po navodilih geomehanika (zagatnice, torkret beto)

- izvedba podbetona v debelini 10cm za temelj AB zidu

- postavitev opaža in armature ter betoniranje temelja AB zidu do delovnega stika

- izvedba glinenega naboja in postavitev vzdolžne drenažne cevi

- postavitev opaža in armature ter betoniranje zidu do krone zidu

- razopažanje in zasip (gradbeni material) za AB zidom s komprimiranimi sloji debeline 30 cm

- izvedba parapetnega AB zid

- razopažanje parapetnega zidu

- Ureditev brežin in okolice

Širino gradbišča je potrebno čim bolj omejiti, da zmanjšamo vpliv na okolico. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati materiala v okolici vodotoka, oziroma je potrebno zagotoviti prosti pretok vodotoka (možnost visoke vode) in preprečiti erozijo materiala v vodotok. Prav tako je potrebno preprečiti izlitje nevarnih snovi v vodotok in s tem onesnaževanje okolice.  Po končani gradnji je potrebno okolico povrniti v prvotno stanje. Brežine je potrebno prekriti s plastjo humusa ter zatraviti z lokalnim avtohtonim rastjem.

- Parametri za izračun

Ker v fazi projektiranja nismo razpolagali z dovolj natančnimi podatki o nosilnih temeljnih tleh oz. geološko-geotehnični podatki za statično presojo niso bili podani, mora biti ob izkopu prisoten geomehanik, da poda mnenje o zemljini z vpisom v gredbeni dnevnik.

V izračunu so upoštevane naslednje materialne karakteristike.

Temeljna tla:

- strižni kot = 25°

- prostorninska teža = 21 kN/m3

- kohezija c = 0,0 kPa

- dop = 280 kPa

Zaledna zemljina – zasutje:

- strižni kot = 30°

- prostorninska teža = 18 kN/m3

- kohezija c = 0,0 kPa

Pri zidu smo upoštevali ali odgovarja naslednjim kriterijem:

- kontrola zdrsa

- kontrola prevrnitve

- kontrola lege rezultante

- kontrola kontatnih napetosti

- Obtežbe

Konstrukcija je računana z aktivnimi zemeljskimi pritiski, ki so glede na EC7 povečani s faktorjem varnosti 1,35.  Upoštevana je dopustna nosilnost tal dop = 280 kPa. Koristna obtežba prometa znaša 5,0 kN/m2, ki smo jo povečali z varnostnim faktorjem 1,50. Faktor varnosti za spremenljive neugodne vplive je 1,50. Karakteristike tal se mobilizirajo s faktorji c = 1,25 in  = 1,25.

Odgovorni projektant:

Aleš Bucaj, univ. dipl. ing. grad.

(mobitel: 031 300 734)