TEHNIČNO POROČILO

# PROJEKTNE OSNOVE

## Splošno

Po naročilu Občine Ilirska Bistrica, smo izdelali PZI projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo lokalnih cest LC135081 (Knežak-Bač) in LC 135082 (Bač-Koritnice) v dolžini 1526m, v k.o. Bač in k.o. Knežak. Ureditev zajema rekonstrukcijo ceste z izgradnjo pločnika in avtobusnih postaj. V smislu zagotovitve prometne varnosti se izvedejo še ukrepi za umirjanje prometa.

## Prometni podatki

Prometni podatki s strani naročnika niso bili posredovani. Zato smo gostoto in vrsto vozil določili na podlagi izkušenj, ki jih imamo pri projektranju tovrstnih cest.

## Obstoječe razmere

Gre za rekonstrukcijo t.i. dveh krakov cest, ki se stikata v križišču s tretjim krakom lokalne ceste (med profiloma P79 in P80). Dolžina vzhodnega kraka ceste znaša 789m, zahodnega kraka pa 737m. Celotni odsek ceste je speljan skozi gosto poseljeno območje, kjer ob cesti niso urejeni pločniki. Širina ceste znaša med 4.00 in 5.50m. Prav tako ni urejeno odvodnjavanje ceste in bližnjih utrjrnih površin. Priključki do stanovanjskih hiš, lokalov in podrejenih ulic, so neustreznih širin in radijev. Na nekaterih odsekih ceste je prav tako nezadostna preglednost. Ob cesti potekajo nadzemni vodi JR, NN elektrike in TK. V cesti poteka meteorna kanalizacija, ki pa  zaradi dotrajanosti ne služi svojemu namenu. Bankine so zaraščene s travo, ponekod pa jih sploh ni.

Obstoječi normalni profil:

- bankina   		             0.0 - 0.50 m

- vozišče 	 			4.00 - 5.5 m

- bankina 	 		0.0 - 0.50 m

skupaj				4.00 – 6.50m

Fotografije obstoječega stanja :

| Slika 1: Začetek LC Bač-Koritnice skozi naselje | Slika 2: Cesta v naselju Bač |
| --- | --- |
| Slika 3: ulični priključki v nasellju | Slika 4: zatravljene bankine ceste |

## Geodetske podloge

Pri izdelavi načrta PZI smo uporabili obstoječi kartni material TTN 1:5000 in obstoječe katastrske podloge v M 1:2500. Z lastnim posnetkom smo izdelali tahimetrični posnetek terena ter prečne profile ceste v rasterju po 20m.

## Konfiguracija terena in geološki pogoji

Predvidena trasa ceste bo speljana čim bližje obstoječi cesti z upoštevanjem novih cestnih elementov, ki veljajo za to vrsto ceste.

## Hidrološke in vodnogospodarske razmere

Ob cesti ni vodotokov. Prevodnost in stanje meteorne kanalizacije ni znana. Zaledne in površinske vode so bile upoštevane pri dimenzioniranju kanalizacije.

## Urbanizem in pozidava

Cesta je speljana skozi gosto poseljeno območje. Večinoma gre za stanovanjske objekte, v manjši meri pa za lokale, ki imajo ob cesti urejene (neurejene) parkirišča. Na nekaterih lokacijah se ob cesti nahajajo betonski zidovi.

# TEHNIČNI PODATKI

## Vrsta in pomen cest

Glede na družbeni in gospodarski pomen je to lokalna  cesta, ki povezujej naselja med seboj. Cesta  ima nizko prometno obremenitev, kjer prevladujejo osebna vozila. Cesta ima bistven pomen predvsem za krajane, ki  na omenjenem območju živijo.

## Trasirni elementi

Ker gre za cesto, ki je speljana skozi strnjeno naselje in bodo zraven drugih ukrepov, potrebni še dodatni ukrepi za umirjanje prometa, se je naročnik odločil za računsko hitrost vr = 30 km/h.

Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi znotraj naselja s stališča prometne varnosti določa:

- glede na družbeni in gospodarski pomen so to lokalne ceste,

- glede na vrsto prometa, kateremu so ceste namenjena; so to ceste za mešani promet .

- glede na volumen motornega prometa so ceste razvščena v 5. razred

- planska doba je 20 let,

- teren je gričevnat

## Prečni prerez

Na osnovi prometne obremenitve, so širine cest določene naslednje:

Karakteristični profil 1:

- Brežina					0.00 – 1.65m

- Berma					0.50m

- Pločnik					1.60m

- Razširitev vozišča				0.00 – 0.85m

- Vozni pas					2.50m

- Vozni pas					2.50m

- Razširitev					0.00 – 0.85m

- pločnik 				     	1.60m

- berma					0.50m

- brežina					0.00 – 1.40m

skupaj 					9.20 – 13.95m

Karakteristični profil 2:

- Brežina					0.00 – 1.65m

- Berma					0.50m

- Pločnik					1.60m

- Razširitev vozišča				0.00 – 0.85m

- Vozni pas					2.50m

- Vozni pas					2.50m

- Razširitev					0.00 – 0.85m

- mulda				     	0.50m

- berma					0.50m

- brežina					0.00 – 1.40m

skupaj 					8.10 – 12.85m

Karakteristični profil 3:

- Brežina					0.00 – 1.65m

- Berma					0.50m

- mulda					0.50m

- Razširitev vozišča				0.00 – 0.85m

- Vozni pas					2.50m

- Vozni pas					2.50m

- Razširitev					0.00 – 0.85m

- pločnik 				     	1.20 – 1.60m

- berma					0.50m

- brežina					0.00 – 1.40m

skupaj 					7.70 – 12.85 m

Karakteristični profil 4:

- Pločnik					0.35 – 1.30m

- Razširitev vozišča				0.00 – 0.85m

- Vozni pas					2.50m

- Vozni pas					2.50m

- Razširitev					0.00 – 0.85m

- pločnik					1.55 – 1.60m

skupaj 					6.90 – 9.70m

Karakteristični profil 5:

- hišni priključek				1.00m

- Razširitev vozišča				0.00 – 0.85m

- Vozni pas					2.50m

- Vozni pas					2.50m

- Razširitev					0.00 – 0.85m

- pločnik 				     	1.20 – 1.60m

- mulda					0.50m

- avtobusna postaja				0.00 - 2.50m

- peron					0.00 – 2.00m

- brežina					0.00 – 1.40m

skupaj 					7.70 – 15.70m

Karakteristični profil 6:

- Brežina					0.00 – 1.65m

- bankina					0.75m

- Razširitev vozišča				0.00 – 0.85m

- Vozni pas					2.50m

- Vozni pas					2.50m

- Razširitev					0.00 – 0.85m

- pločnik 				     	1.20 – 1.60m

- berma					0.50m

- brežina					0.00 – 1.40m

skupaj 					7.45 – 12.60 m

Nasipi in vkopi so izvedeni v naklonu 1:1,5 in so največje višine do 1.0m.

## Posebni pogoji

Izgradnja ceste se izvede kot rekonstrukcija z razširvami in novogradnjo pločnikov z avtobusnimi postajami. Nosilnost obstoječega terena ni znana. Zato je potrebno sproti ugotavljati nosilnost med izgradnjo s prisotnostjo geomehanika.

# OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

## Potek in problematika  variante rešitve

Projekt ni izdelan variantno. Celotna dela projekta se bodo razdelila v 4 etape.  Obravnavana 2. etapa poteka skozi naselje Bač proti Zagorju, na LC 135091 Bač-Zagorje od km 0+010 do km 0+490.

## Faznost izgradnje

Faznost izgradnje cestne infrastrukture prav tako ni predvidena.

## Spodnji ustroj

Z izvedbo cest posegamo v spodnji ustroj, kjer bo potrebno odstraniti obstoječi asfalt, obstoječ tampon in deloma humus. Potrebno je utrditi planum za celotno vozišče, da ne bo prišlo do posedanja in razpok v asfaltni površini. Planum ceste je potrebno utrditi do potrebne zbitosti 80 Mpa (CBR 10%). Predvidena je tudi izbojlšava temeljnih tal s posteljica iz prodca.

Ob izdelavi spodnjega nosilnega ustroja je potrebno sodelovanje geomehanika.

## Zgornji ustroj

Cesta se izvede kot rekonstrukcija, pločniki in avtobusna postaja pa kot novogradnja.

V skladu z ugotovitvami in navodili geomehanskega poročila, je zgornji ustroj ceste sestavljen iz sledečih dimenzij:

Voziščna konstrukcija ceste:

| Debelina (cm( | Oznaka | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 3 cm | AC8 surf B70/100 A3 | Bitumenski beton iz karbonatnih zrn |
| 7 cm | AC22 base B50/70 A3 | Bitumenski drobljenec z dodatkom prodčevega drobirja |
| 25 cm | TP 32 | Novi tamponski prodec |
| 35 cm | TP 63 | Posteljica iz prodca |
| 1 cm |  | Ločilni geotekstil |
| do 70 cm | Minimalna skupna debelina voziščne konstrukcije |

Voziščna konstrukcija avtobusne postaje:

| Debelina (cm( | Oznaka | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 3 cm | AC8 surf B70/100 A3 | Bitumenski beton iz karbonatnih zrn |
| 7 cm | AC22 base B50/70 A3 | Bitumenski drobljenec z dodatkom prodčevega drobirja |
| 15 cm | BS 15 | Bitumenska stabilizacija |
| 25 cm | TP 32 | Novi tamponski prodec |
| 35 cm | TP 63 | Posteljica iz prodca |
| 1 cm |  | Loćilni geotekstil |
| do 85 cm | Minimalna skupna debelina voziščne konstrukcije |

Pločnik:

| Debelina (cm( | Oznaka | Opomba |
| --- | --- | --- |
| 5 cm | AC8 surf B70/100 A5 | Bitumenski beton iz karbonatnih zrn |
| 25 cm | TD 32 | Tamponski prodec |
| do 30 cm | Minimalna skupna debelina voziščne konstrukcije |

## Odvodnjavanje

Odvodnjavanje ceste skozi naselje Bač se uredi z meteorno kanalizacijo v katero so speljani požiralniki za površinske vode in drenaža. Meteorne cevi so povezane s PVC, DKC in BC cevmi. Požiralniki pa s PVC ali DKC. Odvodnjavanje cestnega telesa je urejeno z drenažo fi150 in prečim padcem planuma.

## Križišča in priključki

Na obravnavanem območju se nahaja veliko priključkov katere lahko karakteriziramo kot hišni ali ulični. V območju predvidenih pločnikov se hišni priključki izvedejo kot izven nivojski priključki. Pomembnejši priključki kot so priključki do proizvodnih podjetij, lokalov in ulic se izvedejo v nivoju rekonstruirane ceste.

## Peš in kolesarski promet

Na celotnem odseku rekonstruirane ceste je predviden enostranski pločnik z izmeničnim potekom na levi in desni  strani ceste.

## Objekti in zidovi

Novi niso predvideni.

## Regulacije

Jih ni.

## Servisne površine, parkirišča

Ob cestah razen cestnih priključkov niso predvidene servisne površine in parkirišča.

## Ureditev in zaščita brežin

Pri izvedbi cest, se izvedejo brežine v naklonu 1:1.5. Le te je potrebno humusirati in kvalitetno zatraviti.

## Protihrupna zaščita

Cesta poteka skozi naselje z ukrepi za umirjanje prometa. Izvedba protihrupne zaščite ni predvidena.

## Začasna deponija materialov

Pri izvajanju rušitvenih in zemeljskih del bo prihajalo do viškov materiala, katere je potrebno odlagati na parceli, katera je predvidena za trajno odlaganje slabo nosilnih materialov, kot tudi za začasno odlaganje materialov, kateri se bodo kasneje vgrajevali. Ti materiali so izkopan tamponski sloj ceste in izkopan humus. Vsi materiali bodo uporabljeni pri gradnji cest. Humus se bo porabil za humusiranje brežin vzdolž celotnega posega, Izkopan tamponski material obstoječe ceste pa se uporabi za izgradnjo nasipov ceste in kamnite grede. Viški materiala predvsem humusa pa se zravnajo na parceli ali porabijo na drugem gradbišču.

## Odpadki na gradbišču

Ob graditvi pločnika in rekonstrukcijo vozišča bo prišlo do odpadkov, katere je potrebno ustrezno odložiti. Odpadke kot so porušen asfalt ipd, je potrebno reciklirati, ostale odpadke pa je potrebno odvažati v bližnjo deponijo komunalnih odpadkov.

## Tehnologija gradnje

Po postavitvi gradbiščnih provizorijev in ureditvi gradbiščnih priključkov do skladišča z gradbenim materialom, se istočasno pristopi k pripravljalnim delom. Med ta dela prištevamo rušitev raznih ograj, odstranitev oziroma čiščenje trase, postavitev začasne prometne signalizacije ter zakoličba trase ceste oziroma pločnika. Dela se bodo morala izvajati etapno, kar pomeni, da se bo po zaključku določene faze dela (zemeljska dela, položitev komunalnih vodov, robničenje, . . .), delna zapora ceste prestavila na naslednjo etapo. Dolžina posamezne etape je odvisna od vrste del, PLDP-ja in izbrane tehnologije. Po zakjučku posamezne etape, se na vozišču vzpostavi ponovno dvosmerni promet, ki pa bo zaradi stanja vozišča (makadam) potekal zelo počasi. Po zaključku vseh etap, se pristopi k vgrajevanju in komprimiranju tampona na projektirano koto. Nato se lahko pristopi k asfaltiranju nosilnega sloja asfalta. Po zaključku asfaltiranja z nosilnim slojem, se pristopi k asfaltiranju obrabnega sloja skupaj s pločniki. Na koncu se postavi še vertikalna in horizontalna prometna signalizacija skupaj s prometno opremo.

## Ureditev prometa v času gradnje

Izgradnja pločnikov se lahko izvaja z delnimi zaporami ceste, za odvoz in dovoz materiala pa se predvidi ročno usmerjanje prometa. Za obnovo vozišča ter izvedbo razširitev vozišča, se predvidijo delne zapore ceste z vodenjem prometa s pomočjo semaforjev. Na preglednih odsekih ceste se za delne zapore lahko uporabijo delne zapore ceste z vodenjem s prometnimi znaki (odstop prednosti) vendar pod pogojem, da zapora ceste ni daljša od 80m in da urna obremenitev ne presega 500 vozil. V fazi asfaltiranja ceste in pločnikov je potrebno ročno usmerjanje prometa. Za postavitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije se postavi t.i. vzdrževalna zapora ceste.

# KOMUNALNI VODI

## Obstoječi komunalni vodi:

Na obravnavanem območju se nahajajo naslednji komunalni vodi:

JR :

Poteka skozi naselje na obeh straneh ceste. Luči JR so nameščene na objektih in EL drogovih. Celoten vod poteka nadzemno.

TK :

Vodi potekajo nadzemno po objektih in drogovih.

VODOVOD :

Poteka ob desnem robu ceste. Za potrebe hišnih priključkov ponekod prečka cesto.

ELEKTRO :

Poteka na obeh straneh ceste z veliko prečkanji. Speljan je po drogovih in objektih, vsi nadzemno.

FEKALNA KANALIZACIJA :

Poteka v cestnem telesu po celotnem odseku. Na nekaterih odsekih poteka tudi tlačni vod.

METEORNA KANALIZACIJA :

Poteka v cestnem telesu po celotnem odseku. Prevodnost in stanje nista znani.

Drugih obstoječih komunalnih vodov na tem območju ni.

## Predvideni komunalni vodi:

JR :

Se ohrani obstoječe stanje. Ni predmet obdelave.

TK :

Se ohrani obstoječe stanje. Ni predmet obdelave.

VODOVOD :

Se ohrani obstoječe stanje. Pred pričetkom del se vodovod zakoliči in obvesti pristojne organe o pričetku del. Obstoječi jaški se prilagodijo novi višini nivelete ceste.

ELEKTRO :

Se ohrani obstoječe stanje. Ni predmet obdelave.

FEKALNA KANALIZACIJA :

Se bo izvedla po posebnem projektu. V primeru predhodne izvedbe, se potek kanalizacije zakoliči in obvesti pristojne organe o pričetku del. Obstoječi jaški se prilagodijo novi višini nivelete ceste.

METEORNA KANALIZACIJA :

Zaradi dotrajanosti se celotna meteorna kanalizacija obnovi. Izvedejo se novi jaški, požiralniki in kanalizacija iz PVC in BC cevi. Jaški se izvedejo z povoznimi LTŽ pokrovi, požiralniki pa z povoznimi LTŽ rešetkami.

Zbirna karta s komunalnimi vodi je priložena v grafičnih prilogah pod oznako G.104

# PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz priložene situacije prometne signalizacije in opreme ter popisa del. Prometna oprema je določena za rang LOKALNE ceste širine do 7m v naselju za pričakovano in računsko hitrost Vr=50 km/h (30 km/h).

## Horizontalna signalizacija

Horizontalno signalizacijo tvorijo vzdolžne in prečne črte ter ostale označbe ob vozišču in ustrezno utrjenih površinah. Horizontalna signalizacija predstavlja skupaj z vertikalno celoto in je postavljena zato, da uporabniku ceste - vozniku, posreduje celotno informacijo za pravilno vožnjo in pravočasno ukrepanje pri spremembi smeri in hitrosti vožnje.

Talne označbe delimo v:

Vzdolžne označbe:

- Ločilne in

- Robne

Ostale označbe:

- Prečne označbe in

- Druge označbe na vozišču

Barva talnih označb:

Vse črte so bele barve. Vse črte morajo biti reflektirajoče. Debelina nanosa barve mora znašati 250 mikronov suhega filma. Zaradi vidljivosti označb v nočnem času se takoj po nanosu materiala (barve) posuje površino z 250g/m2 steklenih kroglic. Talne označbe se izvedejo z enokomponentno belo barvo, prvič takoj po polaganju obrabne asfaltne plasti in drugič tri mesece po tem.

Dimenzije:

Lokalne ceste (javne poti):

- Ločilne črte bele barve (V-1)				   širine 12cm

Vrste črt:

- ločilna črta v sredini je v naselju prekinjena črta dolžine 5.0 m s prekinitvijo 5.0 m; izven naselja pa prekinjena črta dolžine 5.0 m s prekinitvijo 10.0 m;

- opozorilna črta se mora pred neprekinjeno vzdolžno črto ponoviti najmanj 7 krat. Prekinjena črta dolžine 10.0 m s prekinitvijo 5.0 m;

- ločilna črta med voznim in pasom za leve zavijalce je prekinjena črta dolžine 3.0 m s prekinitvijo  3.0 m;

- vodilne črte v križišču so kratke prekinjene črte v rastru 1 m polne črte in 1 m presledka;

- puščice so v naselju dolžine 5 m, izven naselja pa 7,5 m;

- stop črta je širine 0,50 m;

Uporabljeni standardi:

So opredeljeni v naslednjih standardih: JUS U.S4.221, JUS U.S4.222, JUS U.S4.223, JUS U.S4.225, JUS U.S4.226, JUS U.S4.227, JUS U.S4.228, JUS U.S4.229, JUS U.S4.230 in JUS U.S4.231.

## Vertikalna signalizacija

Vertikalna signalizacija voznika opozarja in usmerja ter mu posreduje informacije in zahteve za pravilno vožnjo ter pravočasno ukrepanje.

Z vertikalno signalizacijo se na obstoječih cestnih odsekih navezujemo na obstoječo vertikalno signalizacijo.

Lastnosti materialov za prometne znake, oblika, barva dimenzije morajo biti v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah – tehnične specifikacije.

- Barva prometnih znakov mora biti v skladu z JUS Z.S2.330 in Z.S2.313. Hrbtna stran znaka mora biti pobarvana s sivo barvo brez bleska

- Materiali so lahko: aluminijeva pločevina, antikorozivno cinkano jeklo, poliester ojačan s steklenimi vlakni.

- Vsi znaki morajo biti izdelani z ojačanim robom

- Za vse znake mora biti zagotovljena nosilnost in stabilnost v vseh vremenskih pogojih

Stebrički so dimenzije 65 mm.

Višina postavitve znakov v naselju znaša 2.25 m. Dimenzija temelja je 0.8m, višina potrebna za namestitev znaka pa 0.40m. Tako je dolžina stebrička 3.45m

Ne glede na kategorijo ceste in širino vozišča morajo biti prometni znaki I-14, I-15, I-38, I-38.1, II-1, II-2, II-4, III-6, III-107, III-107.1, III-107.2, VI-8, in VI-8.1 izdelani s svetlobno odbojno folijo klase II (High intensity grade) razen v primerih, ko so na portalih in so osvetljeni s posameznimi svetilkami. Vsi ostali znaki izven trase in na ostalih cestah morajo biti iz folije klase I (Engineer grade).

Življenjska doba znakov mora znašati najmanj 7 let za folijo klase I in 10 let za folijo klase II.

Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

aluminijska pločevina za podlogo znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija

jeklo, antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale, spodnje in vezne materiale.

Znaki morajo biti izdelani z ojačenim robom.

Temelje (glej detajl) se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi dolžine 1,0 m in premera ( 30 cm.

Velikost znakov je odvisna od širine ceste. Skladno s Pravilnikom (Ur. l. RS št 46/2000, dopolnitev pravilnika Ur. L. RS št. 110/2006)  so vsi znaki razdeljeni v naslednje velikosti.

Cesta široka do 7m :

- Znaki na lokalni cesti so III. kategorije iz odsevne folije 1. vrste.

- Znaki na regionalni cesti so I. kategorije iz odsevne folije 2. vrste.

- Velikost črk na kažipotni signalizaciji je 21 cm

Znaki za nevarnost imajo dolžino stranice:

- na regionalni cesti		 90 cm;

- na lokalni cesti		 	 60 cm;

- kot vmesni znaki 		 40 cm.

Znaki za izrecne odredbe so okrogli:

- na regionali cesti		( 60 cm;

- na lokalni cesti			( 40 cm;

- kot vmesni znaki 		( 30 cm.

Znaki za obvestila so sledeče oblike in dimenzij:

kvadratne oblike:

- na regionalni cesti	60 x 60 cm;

- na lokalni cesti		40 x 40 cm.

pravokotni znaki:

- na  cesti		60 x 90 cm;

- na lokalni cesti		40 x 60 cm.

Uporabljeni standardi:

Oblika in velikost prometnih znakov sta določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah in naslednjimi standardi JUS: JUS Z.S2.301, JUS Z.S2.302, JUS Z.S2.303, JUS Z.S2.304, JUS Z.S2.305, JUS Z.S2.306, JUS Z.S2.307, JUS Z.S2.308, JUS Z.S2.309, JUS Z.S2.310, JUS Z.S2.311, JUS Z.S2.312, JUS Z.S2.313, JUS Z.S2.314, JUS Z.S2.315, JUS Z.S2.316, JUS Z.S2.317, JUS Z.S2.318, JUS Z.S2.319, JUS Z.S2.320, JUS Z.S2.321

Smerniki:

Smerniki v vertikalni smeri označujejo prometne površine z dnevno in nočno označbo, na kratko razdaljo omogočajo boljši pregled nad robom ceste, na večji oddaljenosti pa nakazujejo smer poteka ceste.

Uporabljajo se tipski polietilenski smerniki, ki se postavljajo na razdalji 75 cm od roba voznega pasu tako, da so 75 cm nad višino vozišča. V primeru, da je varnostna ograja prekinjena na krajši razdalji, se smerniki postavijo v isto linijo s svetlobnimi odbojniki na varnostni ograji.

Telo smernika mora biti izdelano iz nizko tlačnega polyetilena. Dnevna oznaka smernika (kapa) mora biti izvedena iz visokotlačnega polyetilena. Nočna oznaka smernika mora biti izvedena iz svetlobnega odbojnika (katadiopter).

# PREDRAČUNSKI ELABORAT

## Poročilo

Popis del je izdelan na osnovi popisa del in posebnih tehničnih pogojev za opremo cest – tender SCS YU ISBN 86-84471-10-5 iz leta 1989.

V predračunu je zajet cestni del in meteorna odvodnja z meteorno kanalizacijo. Kanalizacija strešin je tudi zajeta v popisu in predračunu. Ostali komunalni vodi so zajeti v posebnih mapah tega projekta.

# ZAKLJUČEK

## Soglasja in odločbe

Za vse spremembe in eventuelna odstopanja od dokumentacije je potrebno ustrezno pisno soglasje investitorja in projektanta.

Maribor  06.05.2009		       			Za Planum d.o.o. sestavil:

Darko Repa, udig